## Slide 1
Metoda přenosu chyb
Soubor U-V-mereni.dat obsahuje výsledky opakovaného měření elektrického napětí a proudu procházejícího drátem. Určete elektrický odpor drátu a jeho chybu.
Měření bylo prováděno na homogenním drátu o délce 0.625(2) m a průměru 1.4(1) mm.
Určete měrný elektrický odpor materiálu, ze kterého je drát vyroben.
Odhadněte, o jaký materiál by se mohlo jednat.
  elektrický odpor drátu
  kruhový průřez drátu
  měrný elektrický odpor
  chyba měrného elektrického odporu
?

## Slide 2
Metoda přenosu chyb
U-V-mereni-PH.xlsx
Způsob č. 1
(přenos chyb)
R = (2.05 ± 0.2) Ω
Způsob č. 2
(aritmetický průměr)
R = (2.10 ± 0.2) Ω

## Slide 3
Metoda přenosu chyb
Soubor U-V-mereni.dat obsahuje výsledky opakovaného měření elektrického napětí a proudu procházejícího drátem. Určete elektrický odpor drátu a jeho chybu.
Měření bylo prováděno na homogenním drátu o délce 0.625(2) m a průměru 1.4(1) mm.
Určete měrný elektrický odpor materiálu, ze kterého je drát vyroben.
Odhadněte, o jaký materiál by se mohlo jednat.
  měrný elektrický odpor
  měrný elektrický konstantanu
  (55% Cu + 45% Ni)

## Slide 4
Metoda přenosu chyb
Naměřená data na obrázku byla fitována lineární závislostí .
  Hodnoty parametrů získané z fitu jsou a . Odhad kovariance je . Určete hodnotu veličiny extrapolovanou do bodu a chybu této extrapolace.
  chyba extrapolace:

## Slide 5
Metoda přenosu chyb
extrapolace
lineární fit
Naměřená data na obrázku byla fitována lineární závislostí .
  Hodnoty parametrů získané z fitu jsou a . Odhad kovariance je . Určete hodnotu veličiny extrapolovanou do bodu a chybu této extrapolace.
  chyba extrapolace: